## Slide 1: cvV cwiwPwZ
wWwm †gwkbm (66742) ce©t PZz_©, †UK‡bvjwRt B‡jKwUªK¨vj Aa¨vq-(12) wWwm ‡gvU‡ii Kvh©YxwZ
Pjgvb....

## Slide 2
wkLbdj
GB cvV †k‡l wkÿv_©xiv..
1| wWwm ‡gvU‡ii Kvh©YxwZ wK Zv ej‡Z cvi‡e|
2| ‡gvU‡ii ‡fv‡ëR mgxKiY Rvb‡Z cvi‡e|
3| wWwm ‡gvU‡ii Av‡g©Pv‡i Drcbœ UK© mgxKiY eY©bv Ki‡Z cvi‡e|
4| UK© mgxKiY m¤úwK©Z MvwbwZK mgm¨vi mgvavb Ki‡Z cvi‡e|
Pjgvb....

## Slide 3
12.0 wWwm ‡gvUit
†gvUi Ggb GKwU †gwkb, hvi mvnv‡h¨ ‰e`¨ywZK kw³‡K hvwš¿K kw³‡Z iæcvšÍwiZ nq| ‡h †gwkb wWwm kw³ MÖnb K‡i Dnv‡K hvwš¿K kw³‡Z iæcvšÍwiZ K‡i Zvnv‡K wWwm ‡gvUi e‡j| wWwm ‡Rbv‡iUi I wWwm ‡gvUi Gi MVb GKBiæc| wWwm ‡gvU‡K ‡Rbv‡iUi Ges wWwm ‡Rbv‡iUi‡K ‡gvUi wnmv‡e e¨envi Kiv hvq| GKwU wWwm ‡gvU‡ii Av‡g©Pvi‡K cªvBg †gvfv‡ii mvnv‡h¨ Nyiv‡bv nq ZLb †fv‡ëR Drcbœ K‡i| Avevi hLb wWwm mieivn †`qv nq ZLb †gvUi wnmv‡e P‡j|
Aa¨vq-(12) wWwm ‡gvU‡ii Kvh©YxwZ
Pjgvb....

## Slide 4: 12.1 wWwm ‡gvUi‡ii Kvh©bxwZt
wWwm ‡gvU‡ii cÖavb `ywU Ask nj wdì Ges Av‡g©Pvi| ‡gvU‡i wWwm mieivn w`‡j wd‡ì Ges Av‡g©Pv‡i Kv‡i›U cÖevwnZ nq| d‡j wdì Ges Av‡g©Pvi `ywU Avjv`v †PŠ¤^K †ÿÎ m„wó nq| d‡j Av‡g©Pvi Ny‡i| wPÎ 12.1 ‡Z (A) ïay †cv‡ji †PŠ¤^K-‡ÿÎ (B) ïay Kv‡i›Uevnx KÛvKU‡ii †PŠ¤^K-‡ÿÎ (C) Dfq †PŠ¤^K-‡ÿ‡Îi cÖwZwµqvq jwä †PŠ¤^K-‡ÿÎ|

## Slide 5
†cv‡j Drcbœ ej‡iLv cÖev‡ni w`K Dci †_‡K wb‡P| wb‡P jÿ¨ Ki‡j †`Lv hvq ‡h,Av‡g©Pv‡ii Dc‡ii As‡ki cÖ‡Z¨K cwievnxi Wvb cv‡k© †cv‡j Drcbœ ej‡iLv I cwievwn‡Z Drcbœ ej‡iLv cÖev‡ni w`K GKB Ges evg w`‡K Kg| d‡j cwievnx¸‡jv‡Z Drcbœ ej Av‡g©Pvi‡K evg w`‡K ‡Nviv‡bvi †Póv K‡i | Av‡g©Pv‡ii wb‡Pi As‡ki cwievnx¸‡jv‡Z ‡`Lv hvq ‡h cÖ‡Z¨K cwievnxi evg cv‡k© †cv‡ji ej‡iLv cÖevn I cwievnx‡Z Drcbœ ej‡iLv cÖevn GKB w`‡K Ges Wvb cv‡k Giv wecixZgyLx A_©vr wb‡Pi As‡ki cÖwZwU cwievnxi evg w`‡K ej‡iLvi NbZ ¡ ‡ewk Ges Wvb w`‡K Kg| d‡j cwievnx¸‡jv‡Z Drcbœ ej I wb‡Pi cwievnx¸‡jv‡Z Drcbœ e‡ji mw¤§wjZ wµqvq †gvU‡ii Av‡g©Pvi evgve‡Z© †Nv‡i A_©vr Av‡g©Pv‡ii Dc‡ii I wb‡Pi mgcwigvb I excwiZgyLx ej GK‡Î N~Y©‡Ki m„wó K‡i d‡j †gvUiwU AbeiZ Nyi‡Z _v‡K |
 | cv‡ki wP‡Î GKwU `yB †cvj wWwm †gvUi †`Lv‡bv n‡q‡Q¦ g‡b Kwi, †cvjØ‡qi gvSLv‡b ¯’vwcZ Av‡g©Pv‡ii Dc‡ii As‡ki cwievnx¸‡jv‡Z c‡RwUf eªv‡ki mvnv‡h¨ Kv‡i›U cª‡ek K‡i A_©vr cwievnx¸‡jv‡Z Kv‡i›U cÖevn evB‡i †_‡K wfZ‡ii w`‡K Ges wb‡Pi As‡ki cwievnx¸‡jv‡Z Kv‡i›U cÖev‡ni w`K wfZi †_‡K evB‡ii w`‡K¦ Dc‡ii As‡ki cwievnx¸‡jv Drcbœ ej‡iLv cÖev‡ni w`K evgve‡Z© A_vr Nwoi KvUvi wecix‡Z Ges wb‡Pi As‡ki cwievnx¸‡jv‡Z Drcbœ ej‡iLv cÖev‡ni w`K Wvbve‡Z© A_©vr Nwoi KvUvi w`‡K¦

## Slide 6
wWwm ‡gvUi‡ii Kvh©bxwZ wfwWIt

## Slide 7
12.3 e¨vK B.Gg.Gdt
wWwm ‡gvU‡ii Av‡g©Pvi hLb †cv‡ji †PŠ¤^K †ÿ‡Îi g‡a¨ †Nv‡i ZLb †Rbv‡iU‡ii b¨vq †gvU‡iI Zwor Pvc Avweó nq| G Avweó Zwor Pvc mieivn †fv‡ë‡Ri wecixZgyLx e‡j G‡K e¨vK BGgGd e‡j|
12.4 ‡gvU‡ii ‡fv‡ëR mgxKiYt
wWwm ‡gvU‡i ‡fv‡ëR mieivn w`‡j mieivn ‡fv‡ë‡Ri wKQz Ask Av‡g©Pvi †iwR÷¨v‡Ýi Kvi‡Y Wªc nq| evwK †h †fv‡ëR _v‡K Zv †gvU‡ii e¨vK B.Gg.Gd Gi mgvb|
A_©vr V= Eb + IaRa Eb = V - IaRa | GLv‡b, V= mieivn †fv‡ëR , Eb = ‡gvU‡ii e¨vK B.Gg.Gd Ia = Av‡g©Pvi Kv‡i›U, Ra = Av‡g©Pvi †iwR÷¨vÝ
Pjgvb....

## Slide 8
12.5 ‡gvU‡ii UK© mgxKiYt
hLb cwievnxi ga¨ w`‡q Current cÖevwnZ nq ZLb cwievnx Nyi‡Z Avi¤¢ K‡i cwievnxi GB NyY©‡bi cÖebZv‡K Torque e‡j| Torque Gi GB gvb ej I N~Y©‡bi †K›`ª n‡Z jg¦ `~i‡Z¡I mgvb |
A_©vr Torque, TaForce×distance = F × r cwievnxi cÖwZ NyY©‡b K…Z KvR, W= F× 2Πr cwievnxi N cvK NyY©‡b K…Z KvR, W= F× 2Πr ×N = Ta× 2ΠN 1 Sec Armature mechanical power, Pm = Ta × 2ΠN [Pm= ], ev, Ta = ev, Ta = ev, Ta = , | ev, Ta = 9.55 (N-m) Total Torque, Ta = 9.55 (N-m) =9.55 (N-m) = ( (N-m) =0( (Kg-m)
Pm=hj
N= r.p.s
.
r
F
F Ta=Nm =m Kgm

## Slide 9: D`vniYt 5| GKwU 4 †cvj j¨vc IqvBwìs hy³ wWwm †gvU‡ii Av‡g©Pv‡ii 24 wU LuvR Av‡Q| cÖwZwU Luv‡R 20 wU cwievnx Av‡Q| hw` wd‡ìi cÖwZ †cv‡j ej‡iLvi cwigvY 30 wgwjI‡qevi Ges 100 A Av‡g©Pvi Kv‡i›U nq Z‡e †gvU‡i †gvU KZ UK© Drcbœ n‡e?
mgvavbt
We Know, Ta = 0( = 030 X10-3X 480 X 100 X( = 228.96 N-m (Ans) | Given, P = 4, Z = 24X20 = 480 Ia = 100A A = 4 Φ = 30mwb = 30X10-3wb Ta =?
 | Given, P = 4, Z = 24X20 = 480 Ia = 100A A = 4 Φ = 30mwb = 30X10-3wb Ta =?
Pjgvb....

## Slide 10
1| ‡gvUi Kv‡K e‡j?
2| wWwm ‡gvUi Kv‡K e‡j?
3| †Rbv‡iUi KLb †gvUi wnmv‡e P‡j?
DËi t †Kvb †RbvU‡ii wdì‡K AwZwi³ cwigv‡Y `ye©j K‡i Gi Drcbœ †fv‡ëR‡K evmevi †fv‡ë‡Ri wb‡P bvwg‡q Avb‡j ZLb Zv †Rbv‡iU‡ii cwie‡Z© †gvUi wnmv‡e Pj‡Z _vK‡e|
4| c¨vivjvj Acv‡ik‡bi mgq wWwm †Rbv‡iUi¸‡jv‡Z BK¨yqvjvBRvi e¨envi Kiv nq †Kb?
DËi t †Rbv‡iUi c¨vivjvj Acv‡ik‡bi mgq cÖ‡Z¨K †Rbv‡iU‡ii †fv‡ëR mgZv ivLvi Rb¨ BK¨yqvjvBRvi e¨envi Kiv nq |
GB Aa¨vq †_‡K wKQz cÖkœ
Pjgvb....

## Slide 11
5| GKvwaK wWwm †Rbv‡iUi c¨vivjvj Acv‡ikb Kiv nq †Kb?
Dt KviY †Kvb Kvi‡Y †Kvb GKUv †QvU †Rbv‡iUi bó n‡q †M‡j we`¨yr mieivn m¤ú~Y© eÜ nq bv, wKš‘ GKwU eo †Rbv‡iUi bó n‡q †M‡j we`¨yr mieivn eÜ n‡q hvq|
6| †`LvI †h, Av‡g©Pv‡i Drcbœ UK©, Ta Kg-m.

## Slide 12
AvMvgx K¬vm :
Aa¨vq-13 (wWwm ‡gvU‡ii AcPqmg~n)
Pjgvb....

## Slide 13
Home Work:
wWwm ‡gvU‡ii Av‡g©Pv‡i Drcbœ UK© m¤úwK©Z MvwYwZK mgm¨v|
Pjgvb....

## Slide 14
এই ভিডিও টি পুনরায় দেখতে দক্ষতাবাতায়ন
বা
www.skills.gov.bd ভিজিট করুন
Pjgvb....

## Slide 15
mevB‡K ab¨ev`...